ХИТ БИТ

Технический райдер  группы

ТутаМногаБукав, но, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. В случае невозможности выполнения каких-либо условий, просьба обсудить альтернативные варианты. Собака зарыта в последней фразе раздела «СаундЧек и Концерт»

Коллектив состоит из 7 человек: 6 артистов и 1 звукорежиссер

Технические требования:

FOH (то, что будут слушать в зале):

Акустические системы:

Фирм L`Acoustic, Meyer Sound, Martin Audio, D&B, Nexo, EAW с сертифицированными контроллерами и усилителями.

для мероприятий с числом гостей  от 2-х до 200 человек:

не менее 5 кВт

(в Москве и Подмосковье можем предоставить своё оборудование)

для залов вместимостью до 500 человек:

не менее 10 кВт

для залов вместимостью до 1000 человек:

не менее 20 кВт

для мероприятий с числом гостей более 1000 человек:

из расчёта 20 Вт на человека

Микшерский пульт:

в случае установки аналогового пульта:

Фирм Soundcraft, Allen&Heath, Midas.

(другие не рассматриваются даже как вариант).

Не менее 24 каналов, не менее 6 AUX посылов, параметрические регуляторы не менее, чем 2-х средних полос, не менее 2-х отдельных приборов обработки (Hall и Delay с кнопкой или педалью TAP).

В каждом канале выхода (L, R, Monitors, StageFills, FrontFills, SideFills) должны быть 1/3 октавные эквалайзеры с возможностью доступа и настройки.

в случае установки цифрового пульта:

Фирм AVID, DigiCo, Midas, Yamaha, Allen&Heath, Soundcraft, Roland, Presonus.

(другие не рассматриваются даже как вариант).

Не менее 24 каналов, не менее 6 AUX посылов, параметрические регуляторы не менее, чем 2-х средних полос, не менее 2-х обработок (Hall и Delay с кнопкой или педалью TAP).

В каждом канале выхода (L, R, Monitors, StageFills, FrontFills, SideFills) должны быть 1/3 октавные эквалайзеры с возможностью доступа и настройки.

Back Line (то, что будут слушать на сцене):

Мониторы:

Фирм L`Acoustic, Martin Audio, D&B, Nexo с сертифицированными контроллерами и усилителями.

для сцены площадью до 16 кв.м:

4 монитора на 12-ти или 15-ти дюймовых динамиках в 4 линии,

каждый монитор мощностью не менее 500 Вт.

(в Москве и Подмосковье можем предоставить своё оборудование)

для сцены площадью от 18 до 36 кв.м:

6 мониторов на 15-ти дюймовых динамиках в 6 линий,

каждый монитор мощностью не менее 500 Вт.

для сцены площадью от 40 и более кв.м:

6 мониторов на 15-ти дюймовых динамиках в 6 линий,

каждый монитор мощностью не менее 500 Вт,

обязательное наличие прострелов (Stage Fills) 5-10 кВт,

монитор барабанщика с 15-ти дюймовым сабвуфером.

Барабанная установка:

Фирм D&W, Tama, Yamaha, Sonor

Необходимо наличие:

бас-барабан с работающей педалью, бас-том,  альт 12” или 14”,

комплект стоек под железо, стойка для хай хэта с замком

(диаметра, подходящего к стойке), стул,

комплект микрофонов на стойках для подзвучки,

противоскользящее покрытие!!!

Мы привозим:

малый барабан, тарелки  хай хэта, тарелки Ride и Crash

Бас гитара:

Басовый комбо от 100 до 400 Вт

Фирм Ampeg, Fender, исключаются HARTKE

Необходимо наличие:

ДиБокс, гитарная стойка

Гитара:

Гитарный комбо от 50 Вт

Фирм Fender, Marshal  или аналог

Необходимо наличие:

ДиБокс, гитарная стойка,

микрофон для снятия звука с комбика

Клавиши:

Клавишный комбо от 50 Вт

Необходимо наличие:

2 моно ДиБокса или 1 стерео ДиБокс,

клавишная одноярусная стойка

Вокальные микрофоны:

проводные микрофоны Shure SM 58 или SM 58 beta – 3 штуки,

радио микрофоны Shure или Sennheiser – 2 штуки

Необходимо наличие:

1 шнур XLR-XLR для подключения вокального микрофона

к модулятору вокала, который будет у гитариста (длиной 1,5 — 2 метра)

Мы привозим:

модулятор вокала у гитариста

Микрофонные стойки:

для подзвучки барабанов,

для снятия звука с гитарного комбика,

для проводных вокальных микрофонов — 3 шт.

для радио микрофонов — 2 шт.

Розетки на сцене:

у клавиш — 2 шт.

у гитариста — 2 шт,

у бас гитариста — 1 шт.

Всё оборудование должно быть установлено, подключено, заземлено и проверено на гарантированное прохождение сигналов до прибытия группы на настройку звука (SOUND CHECK).

Важно!!!

Пульт должен располагаться так, чтобы звукорежиссер группы видел весь коллектив в течение всего выступления.

САУНДЧЕК И КОНЦЕРТ

Необходимое время для саундчека 1-2 часа при полной готовности и присутствии местного тех.персонала со стороны организаторов для разрешения возможных технических вопросов.

Также следует обеспечить технический надзор над режимом работы аппаратуры во время саундчека и концерта.

За сохранность усилителей, динамиков, мониторов и др. аппаратуры коллектив ансамбля ответственности не несет.

Благодарим Вас за выполнение условий райдера.

Для контактов:

+7 909 941 42 30 Владимир (директор, администратор)

INPUT List

| Chanel | Name | Insert | Equipment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | compressor | Shure: SM 91, SM 52 beta Sennhiser: e902, e901 Audix: D6 |
| 2 | Snare top | compressor | Shure: SM 57, SM 57 beta Sennhiser: e904, e604 |
| 3 | Snare bottom | compressor | Shure: SM 57, SM 57 beta Sennhiser: e904, e604 |
| 4 | Hi-Hat |  | Shure: SM 81 Sennhiser: e914, e614 |
| 5 | Alt | compressor, gate | Shure: SM 56 beta Sennhiser: e904, e604 |
| 6 | Bass Tom | compressor, gate | Shure: SM 56 beta Sennhiser: e904, e604 |
| 7 | Over Head |  | Shure: SM 81 Sennhiser: e914, e614 |
| 8 | Over Head |  | Shure: SM 81 Sennhiser: e914, e614 |
| 9 | Bass Guitar | compressor | Di Box |
| 10 | Electric Guitar | compressor, gate | Shure: SM 57, SM 57 beta |
| 11 | Key L |  | Di Box |
| 12 | Key R |  | Di Box |
| 13 | Lead Vocal 1 | compressor | Radio Shure or Sennhiser |
| 14 | Lead Vocal 2 | compressor | Radio Shure or Sennhiser |
| 15 | Back GTR | compressor | Shure: SM 58, SM 58 beta |
| 16 | Back Key | compressor | Shure: SM 58, SM 58 beta |
| 17 | Back Bass | compressor | Shure: SM 58, SM 58 beta |
| 18 | Talk Back |  | Любой работающий микрофон |
| 19 | Return HALL |  |  |
| 20 | Return HALL |  |  |
| 21 | Return Delay |  |  |
| 22 | Return Delay |  |  |
| 23 | Save Chanel | compressor |  |
| 24 | Save Chanel | compressor |  |

сцена до 16 кв.м.

OUTPUT List

| Chanel | Name | Specific | Equipment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor Guitar | 1 шт. 500 Вт | На 12 или 15 дюймовых динамиках |
| 2 | Monitor Lead Vocal | 1 шт. 500 Вт | На 15 дюймовых динамиках |
| 3 | Monitor Key | 1 шт. 500 Вт | На 12 или 15 дюймовых динамиках |
| 4 | Monitor Bass&Drums | 1 шт. 500 Вт | На 15 дюймовых динамиках |

STAGE PLAN

сцена от 18 до 36 кв.м.

OUTPUT List

| Chanel | Name | Specific | Equipment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor Guitar | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 2 | Monitor Lead Vocal | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 3 | Monitor Lead Vocal | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 4 | Monitor Key | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 5 | Monitor Bass | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 6 | Monitor Drums | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |

STAGE PLAN

сцена от 40 кв.м. и  более

OUTPUT List

| Chanel | Name | Specific | Equipment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor Guitar | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 2 | Monitor Lead Vocal | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 3 | Monitor Lead Vocal | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 4 | Monitor Key | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 5 | Monitor Bass | 1 шт. 500 Вт | на 15 дюймовых динамиках |
| 6 | Monitor Drums | 1 шт. 500 Вт + Sub woofer | на 15 дюймовых динамиках |
| 7 | Stage Fill Left | Не должна перекрывать выход на сцену | Трех полосная АС 5-10 кВт |
| 8 | Stage Fill Right |  |  |
| 9 | Front Fill | При ширине сцены более 9 м. | Двух полосная АС |
| 10 | Side Fill Left | При нахождении слушателей шире зоны покрытия FOH | Двух или трех полосная АС |
| 11 | Side Fill Right |  |  |

STAGE PLAN